Ржевский район, п. Итомля, ул. Центральная, д.10 (МОУ Итомлинская СОШ)

| Расчётная температура наружного воздуха, text, oC | -28 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Расчётная температура внутреннего воздуха, tint, oC | 20 |  |  |  |  |
| Средняя температура за отопительный период, tht, oC | -3.5 |  |  |  |  |
| Продолжительность отопительного периода, Zht, сут | 218 |  |  |  |  |
| Градусо-сутки отопительного периода, Dd, оС.сут | 5123 |  |  |  |  |
| Периметр здания, Р, м | 376 |  |  |  |  |
| Площадь здания, S, м2 | 2708.6 |  |  |  |  |
| Высота здания, h, м | 6.47 |  |  |  |  |
| Коэффициент остекленности фасада f | 0.25 |  |  |  |  |
| Коэффициенты теплопередачи, Вт/(м2.оС) | расчетные |  |  |  |  |
| наружная стена кн.с | 0.98 |  |  |  |  |
| окно кок | 2.27 |  |  |  |  |
| покрытие или черд.перекр. кпт | 0.47 |  |  |  |  |
| перекрытие над неот.подв. кпл | 0.77 |  |  |  |  |
| коэффициент nпт | 1 |  |  |  |  |
| коэффициент nпл | 1 |  |  |  |  |
| Уд. тепловая характеристика, qо, Вт/(м3.оС) | 0.40 |  |  |  |  |
| Потери тепла через ограждающие конструкции, Qо, кВт | 339 |  |  |  |  |
| Количество этажей здания с естественной вентиляцией | 2 |  |  |  |  |
| Средняя скорость ветра за отопительный период, w, м/с | 3.6 |  |  |  |  |
| Расчетный коэффициент инфильтрации, Ки.р | 0.1 |  |  |  |  |
| Потери тепла здания с учетом инфильтрации, Qзд, кВт | 358 |  |  |  |  |
| Объем здания с механической вентиляцией, Vвент, м3 |  |  |  |  |  |
| Объем воздуха, Vвозд = 0,85.Vвент, м3 | 0.0 |  |  |  |  |
| Кратность воздухообмена, Коб, 1/ч |  |  |  |  |  |
| Расход воздуха механической вентиляции, Lвент, м3/ч |  |  |  |  |  |
| Расчётная температура приточного воздуха, tвент, oC |  | 0.000 | 0.000 |  |  |
| Расход тепла на механическую вентиляцию, Qвент, кВт | 0 | Венти-ляция | ГВС | Всего | в Гкал/ч |
| Суммарный расход тепла на здание, SQзд, кВт | 394 | 0 | 0 | 394 | 0.3388 |