ООО "ТИТАН–ПРОЕКТ"

ТВЕРСКАЯ ОБЛАСТЬ

Генеральный план

СЕЛЬСКОГО поселения Итомля

РЖЕВСКОГО РАЙОНА

ПОЛОЖЕНИЕ О ТЕРРИТОРИАЛЬНОМ ПЛАНИРОВАНИИ

ГП 138 – ПЗ – 001

г.Тверь, 2018 г.

ООО "ТИТАН–ПРОЕКТ"

ТВЕРСКАЯ ОБЛАСТЬ

Генеральный план

СЕЛЬСКОГО поселения ИТОМЛЯ

РЖЕВСКОГО районА

ПОЛОЖЕНИЕ О ТЕРРИТОРИАЛЬНОМ ПЛАНИРОВАНИИ

ГП 138 – ПЗ – 001

| ЗАКАЗЧИК: | Администрация сельского поселения "Итомля" Ржевского района Тверской области |
| --- | --- |
| Генпроектировщик: ООО "ТИТАН-ПРОЕКТ" |
| Директор | А.И. Проненков |
| Руководитель топографо-геодезического отдела | А.А. Поярков |

г.Тверь, 2018 г.

Состав проекта

| Шифр документа | Наименование | Масштаб |
| --- | --- | --- |
|  | Утверждаемая часть |  |
| ГП 138–ПЗ-001 | Положение о территориальном планировании сельского поселения "Итомля" Ржевского района |  |
| ГП 138–КМ-001 | Карта границ населенных пунктов | М 1: 25 000 |
| ГП 138–КМ-002 | Карта планируемого размещения объектов местного значения поселения | М 1: 25 000 |
| ГП 138–КМ-003 | Карта функциональных зон | М 1: 25 000 |
| ГП 138–КМ-004 | Карты генплана в масштабе 1:5000 для территорий населенных пунктов: Итомля, Кожухово, Дуброво, Трехгорное; Анисимиха, Дмитрово; Мининские Дворы, Кривцово, Тихменево, Харино, Бочарово, Сытьково, Хомутово; Михалево, Бойково; Озерютино, Рудница; Трубино; Шолохово, Климово, Суходол. | М 1: 5 000 |
|  | Материалы по обоснованию |  |
| ОМГП 138–ПЗ-001 | Материалы по обоснованию Генерального плана сельского поселения "Итомля" Ржевского района |  |
| ОМГП 138–КМ-001 | Карта категорий земель (существующее положение) | М 1: 25 000 |
| ОМГП 138–КМ-002 | Карта категорий земель (проектное предложение) | М 1: 25 000 |
| ОМГП 138–КМ-003 | Карта зон и объектов ЧС | М 1: 25 000 |

Содержание

Введение	6

1.	Описание целей и задач территориального планирования	7

1.1.	Цели территориального планирования	7

1.2.	Задачи, принципы и результаты создания Генерального плана поселения	7

2.	Описание мероприятий по территориальному планированию и последовательность их выполнения	9

2.1.	Мероприятия по установлению административных границ Поселения и границ населенных пунктов	9

2.2.	Мероприятия по развитию жилого фонда Поселения	10

2.3.	Мероприятия по развитию инженерной инфраструктуры Поселения	11

2.3.1.	Электроснабжение	11

2.3.2.	Водоснабжение	11

2.3.3.	Водоотведение	12

2.3.4.	Газоснабжение	12

2.3.5.	Теплоснабжение	13

2.3.6.	Связь	13

2.3.7.	Санитарная очистка территории и утилизация отходов	13

2.4.	Мероприятия по развитию дорожно-транспортной инфраструктуры Поселения	15

2.4.1.	Автодороги	15

2.4.2.	Железнодорожный транспорт	16

2.4.3.	Водный транспорт	16

2.4.4.	Воздушный транспорт	17

2.4.5.	Трубопроводный транспорт	17

2.5.	Мероприятия по развитию социальной инфраструктуры Поселения	18

2.5.1.	Образование, культура, спорт	18

2.5.2.	Здравоохранение, социальное обеспечение	19

2.5.3.	Объекты культа, кладбища	20

3.	Ограничения использования земельного фонда Поселения	21

3.1.	Зоны охраны объектов культурного наследия	21

3.2.	Земли особо охраняемых природных территорий	28

3.3.	СЗЗ от предприятий и объектов	28

3.4.	Водоохранные зоны и прибрежные защитные полосы	29

3.5.	Береговые полосы	32

3.6.	Зоны санитарной охраны источников водоснабжения	33

3.7.	Охранные зоны инженерной и транспортной инфраструктур	33

3.8.	Зоны месторождений полезных ископаемых	34

3.9.	Придорожные полосы	34

4.	Функциональное зонирование территории Поселения	36

4.1.	Зона застройки индивидуальными жилыми домами	36

4.2.	Зона общественно-деловой застройки	37

4.3.	Производственная зона	38

4.4.	Зона инженерной инфраструктуры	38

4.5.	Зона транспортной инфраструктуры	38

4.6.	Зона сельскохозяйственного использования	39

4.7.	Зона озелененных территорий общего пользования	39

4.8.	Зона отдыха	40

4.9.	Зона лесов	40

4.10.	Зона кладбищ	40

4.11.	Иные зоны	41

5.	Порядок реализации генерального плана Поселения	42

# Введение

Генеральный план муниципального образования сельское поселение "Итомля" Ржевского района Тверской области разработан ООО "ТИТАН-ПРОЕКТ" по заказу Администрации муниципального образования сельское поселение "Итомля".

Подготовка проекта генерального плана осуществляется в соответствии с требованиями статей 9, 23-25 Градостроительного Кодекса Российской Федерации и с учетом региональных и местных нормативов градостроительного проектирования, результатов публичных слушаний по проекту генерального плана, а также с учетом предложений заинтересованных лиц.

В соответствии со статьей 9 Градостроительного Кодекса Российской Федерации территориальное планирование направлено на определение в документах территориального планирования назначения территорий исходя из совокупности социальных, экономических, экологических и иных факторов в целях обеспечения устойчивого развития территорий, развития инженерной, транспортной и социальной инфраструктур, обеспечения учета интересов граждан и их объединений, Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований.

Мероприятия по территориальному планированию в генеральном плане сельского поселения "Итомля" по последовательности их выполнения разделены на два проектных этапа:

I этап 	– до 2023 года – 1 очередь

II этап 	– с 2023 года до 2038 года – расчетный срок.

При разработке Генерального плана сельского поселения "Итомля" были использованы следующие материалы:

- Схема территориального планирования Тверской области, 2012 год (утверждена постановлением Правительства Тверской области №806-пп от 25.12.2012).

- Схема территориального планирования Ржевского муниципального района Тверской области, 2009 год (утверждена Решением Собрания депутатов Ржевского района Тверской области №107 от 28.04.2011)

- Программы комплексного социально-экономического развития  сельского поселения "Итомля" и Ржевского района Тверской области.

Генеральный план сельского поселения "Итомля" Ржевского района Тверской области разработан на цифровой картографической основе масштабов 1:25 000 на всю территорию сельского поселения и 1:5000 на отдельные территории, в системе координат МСК-69.

# Описание целей и задач территориального планирования

# Цели территориального планирования

В соответствии с техническим заданием на подготовку проекта "Генеральный план сельского поселения "Итомля" Ржевского района Тверской области" (Приложение 1 к муниципальному контракту), целью подготовки проекта является планирование устойчивого социально-экономического развития сельского поселения методами территориального планирования на основе рационального использования земель и их охраны, развития инженерной, транспортной и социальных инфраструктур, охраны природы, защиты территории от воздействия чрезвычайных ситуаций природного и техногенного воздействия, повышение эффективности управления территорией поселения.

# Задачи, принципы и результаты создания Генерального плана поселения

Генеральный план разрабатывается для решения следующих задач:

- пространственная организация территории сельского поселения;

- установления функционального зонирования территории;

- установление градостроительных ограничений;

- определение границ территорий планируемого размещения объектов капитального строительства;

- установление проектных границ сельского поселения и границ населенных пунктов, входящих в состав сельского поселения.

Основные задачи территориального планирования сельского поселения "Итомля" с учетом концепции социально-экономического развития Поселения в долгосрочной (до 2038 года) перспективе, следующие:

- Поселение обладает выгодным экономико-географическим положением: территория Поселения находится в 45-километровой зоне крупного промышленного центра Тверской области города Ржев, через Поселение проходит автомобильная дорога регионального значения Осташков – Селижарово – Ржев, на расстоянии 30 км от территории Поселения проходят федеральные транспортные магистрали: железная и автомобильная дороги транспортного коридора Москва – Великие Луки – Рига. Соответственно, в планах на развитие Поселения необходимо учитывать возможности по привлечению инвесторов, трудовых ресурсов и рекреантов из близлежащих крупных городов (Ржев, Тверь, Москва);

- на территории Поселения представлены необходимые объекты инженерной инфраструктуры: высоковольтные ЛЭП, газопроводы, источники водоснабжения. Их использование в хозяйственной деятельности на территории Поселения в настоящее время недостаточно, что негативно отражается на уровне жизни населения. Одновременно, свободных мощностей и ресурсов инженерной инфраструктуры достаточно для обеспечения существующих и строительства новых объектов на территории Поселения, как жилого, так и производственного назначения. К развитию сетей инженерных коммуникаций возможно привлечение частных инвесторов;

- деревня Итомля и близлежащие населенные пункты будут развиваться за счет промышленного кластера, созданного на базе индустриального парка "Итомля"; деревня Итомля в перспективе имеет предпосылки перерасти в поселок городского типа. На остальных территориях Поселения основными отраслями экономики, наиболее инвестиционно привлекательными для развития, являются сельское хозяйство, рекреация и туризм;

- Поселение обладает высоким природным потенциалом, включающим: природоохранные территории, месторождения полезных ископаемых, лесные и водные ресурсы. Соответственно, развитие Поселения необходимо проводить с учетом максимального вовлечения его природных ресурсов в цивилизованный хозяйственный оборот;

- территория Поселения не лишена благоприятных для проживания людей природных ландшафтов, что позволяет развивать в его границах жилищное строительство рекреационной направленности;

- транспортный каркас Поселения достаточно развит, но при этом большая часть автомобильных дорог низкого качества. Необходимо улучшать имеющиеся автомобильные дороги с целью усиления связности территорий внутри Поселения;

- в целях создания благоприятной социальной среды для жителей Поселения необходимо восстановление полноценной среды жизнеобеспечения, включая объекты здравоохранения, культуры, дошкольного образования детей, обеспечения молодых семей жильем.

В соответствии с целями и задачами, разработка Генерального плана поселения проводится в рамках нескольких основных принципов:

- принцип комплексного развития, который предусматривает взаимосвязанное развитие поселения с другими прилегающими территориями;

- принцип природно-исторического развития, который предусматривает формирование проектных предложений, исходя из характерных особенностей ландшафта и истории освоения территории;

- принцип сохранения социально-экономической многоукладности общества   предусматривает разработку стратегий социально-экономического развития территорий на основе сбалансированного сосуществования форм и объектов традиционного, индустриального и постиндустриального общества.

- принцип использования современных технологий предусматривает разработку проектов в оболочке геоинформационной системы (далее ГИС), которая позволяет эффективно связывать разнообразную информацию с конкретной территорией и периодом времени;

- принцип публичности разработки предусматривает обсуждение проекта с общественностью и в средствах массовой информации.

Результатом создания Генерального плана поселения является комплект документов и электронных материалов, который позволяет:

- оперативно и эффективно управлять территорией;

- вести мониторинг и планировать развитие территории за счет использования возможностей геоинформационных систем;

- эффективно обмениваться информацией в системе государственного управления и отчетности;

- использовать информацию о поселении для размещения в средствах массовой информации для привлечения инвестиций.

# Описание мероприятий по территориальному планированию и последовательность их выполнения

# Мероприятия по установлению административных границ Поселения и границ населенных пунктов

Общий земельный фонд Поселения в административных границах 81 517 га, в  границах кадастровых кварталов 81 699 га, в том числе в кадастровых кварталах населенных пунктов – 3 257 га.

Границы населенных пунктов не установлены.

В соответствии с целями разработки генерального плана Поселения предложено установление административной границы Поселения с учетом границ естественных объектов, границ кадастровых кварталов, границ земельных участков поставленных на кадастровый учет. Площадь Поселения в проектных административных границах составит 81 691 га. Необходимо учитывать, что генеральный план не является документом, устанавливающим границы поселений. Изменение границ поселений относится к полномочиям Законодательного собрания Тверской области. Предложенная в генеральном плане проектная административная граница Поселения является лишь основой для составления обращения с законодательной инициативой в Законодательное собрание Тверской области в установленном законом порядке с целью внесения изменений в "Закон об установлении границ муниципальных образований, входящих в состав территории муниципального образования Тверской области "Ржевский район", и наделении их статусом городского, сельского поселения" №43-ЗО от 28.02.2005.

Генеральным планом Поселения установлены границы населенных пунктов. Общая площадь земель населенных пунктов составила 3454,1 га.

Границы населенных пунктов Поселения сформированы с учетом следующих сведений:

- о границах кадастровых кварталов населенных пунктов в МСК-69;

- о границах поставленных на кадастровый учет земельных участков в МСК-69;

- о границах населенных пунктов, установленных Постановлением главы администрации Ржевского района №141 от 09.06.1993 и Решениями исполкомов сельских Советов народных депутатов: Дмитровского (№17 от 10.06.1991), Дурневского (№14 от 06.05.1991), Итомлинского (№27 от 17.06.1991), Михалевского (№__ от __.__1991), Озерютинского (№__ от 24.05.1991), Сытьковского (№47 от 18.06.1991), Трубинского (№__ от __.__1991), Шолоховского (№18 от 28.08.1991).

- предложений заинтересованных лиц о включении земель сельскохозяйственного
назначения в границы населенных пунктов с целью их более эффективного использования.

Картографические материалы, обосновывающие установление границ населенных пунктов, приведены в Приложении 2 к Материалам по обоснованию Генплана Поселения.

Генеральным планом предлагается:

- включение в границы д.Каменицы земельных участков с кадастровыми номерами 69:27:0000011:199, 69:27:0000011:714, 69:27:0000011:715, 69:27:0000011:716 общей площадью 17,21 га из состава земель сельскохозяйственного назначения, для реализации проекта кантри-курорта «Каменецкие купели»;

- включение в границы д.Трубино земельного участка с кадастровым номером 69:27:0080901:27 площадью 0.04 га из состава земель промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения с целью  упорядочения сложившегося землепользования, на земельном участке расположено здание отделения связи находящееся в соответствии со свидетельством о государственной регистрации прав в собственности Российской Федерации. Здание расположено в центральной части д. Трубино и используется по назначению.

Обоснования необходимости включения земельных участков приведены в разделе 10.1 Материалов по обоснованию генерального плана сельского поселения.

Включение в границы населенных пунктов Поселения земельных участков из категории земель лесного фонда не предполагается.

# Мероприятия по развитию жилого фонда Поселения

Для нового жилищного строительства в генеральном плане Поселения предусмотрены новые участки и территории в составе проектируемых жилых функциональных зон.

По данным Администрации Поселения среди намеченных к реализации проектов в плане жилищного строительства – строительство домов в д.Переварово и д.Мининские Дворы.

В части развития жилищного строительства наибольшей инвестиционной привлекательностью обладает вариант застройки жилыми дачными. Для этих целей в перспективе возможно будут использованы территории в округе населенных пунктов, расположенных в створе р.Волга и автодороги "Осташков – Селижарово – Ржев", за счет земель сельскохозяйственного назначения с существующим видом разрешенного использования под дачное строительство и привлечения частных инвестиций.

В существующих социально-экономических условиях застройка территорий населенных пунктов жильем сезонного (преимущественно) проживания может стать основой для жилищного строительства в Поселении в целом, что также послужит развитию сопутствующей инженерно-транспортной инфраструктуры населенных мест и формированию значительной части бюджета Поселения. Кроме того, "дачное" население является источником стабильного заработка для местного населения в части строительных работ, хозяйственного обслуживания и охраны территорий.

Усадебная застройка для постоянного проживания населения (при условии, что для такого проживания будут созданы условия в части организации рабочих мест и повышения качественного уровня учреждений образования, здравоохранения, культуры и социального обслуживания населения) станет возможной и востребованной в Поселении только по мере строительства производств в индустриальном парке "Итомля". Для такого строительства предполагается задействовать имеющиеся в Поселении земли в муниципальной собственности.

В 16 населенных пунктах (Акатькино, Аксены, Акульево, Болотники, Булатово, Веньшино, Дулово, Ераево, Каменица, Никоново, Орсино, Рогово (бывшее СП Итомля), Сухая Орча, Тараканово (бывшее СП Шолохово), Телячье, Усово, Хватково) полностью отсутствует жилой фонд. Генпланом Поселения территории данных населенных пунктов отнесены к жилым зонам с предположением возможной будущей жилой застройки. При этом надо учитывать, что транспортная доступность большинства из названных населенных пунктов крайне низкая, что не позволяет прогнозировать их застройку в ближайшей перспективе.

# Мероприятия по развитию инженерной инфраструктуры Поселения

# Электроснабжение

Общая схема развития электроснабжения предполагает следующие основные положения и принципы, которых следует придерживаться в части развития электросетей Поселения:

- осуществление присоединения к сетям централизованного электроснабжения новых потребителей;

- обеспечение более полного использования существующих сетей;

- усиление пропускной способности сетей 35-10 кВ;

- ограничение расхода электроэнергии на ее транспортировку;

- реконструкция существующих электрических и трансформаторных подстанций.

В настоящее время мощности энергосистемы Поселения достаточно для обеспечения электроэнергией существующих потребителей.

В долгосрочной перспективе до 2035 года можно прогнозировать увеличение нагрузки на электрические сети Поселения, по итогам нового строительства производственных и административных объектов и общего роста энергопотребления хозяйствами и населением, связанного с улучшением социально-экономического положения Района.

# Водоснабжение

В первую очередь реализации генерального плана Поселения предусмотрены:

- разработка проектов зон санитарной охраны источников централизованного водоснабжения в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.4.1110-02 "Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения";

- организация производственного лабораторного контроля за качеством питьевой воды;

- на всех артезианских скважинах Поселения: выполнение работ по герметизации устьев, установка водоизмерительной аппаратуры, обустройство зоны строгого режима в радиусе 30 м;

- капитальный ремонт водопроводов в населенных пунктах имеющих централизованное водоснабжение.

В среднесрочной перспективе осуществляется:

- строительство систем водоподготовки с целью обеспечения подачи воды населению Поселения в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения";

- тампонирование не используемых и не подлежащих восстановлению и дальнейшей эксплуатации артезианских скважин.

Основная задача по развитию водоснабжения населенных пунктов Поселения на расчетный срок заключается в обеспечении населения качественной питьевой водой. Для этого должны проводиться следующие мероприятия:

- реконструкция существующих и строительство новых подземных водозаборов с целью обеспечения водоснабжением всех центров развития от сетей водоснабжения, в том числе от водоразборных колонок;

- организация в соответствии с существующими нормами зон санитарной охраны артезианских скважин;

- реконструкция существующих и строительство новых сетей водоснабжения во всех центрах развития;

- инвентаризация водного хозяйства, обеспечение полноценного учета водопотребления, ликвидации утечек, осуществление мер по оплате услуг водоснабжения всеми водопользователями и в полном объеме;

- строительство колодцев во всех населенных пунктах, не являющихся центрами развития, обеспечение исправного технического состояния колодцев и их санитарной защиты.

# Водоотведение

Общие задачи по развитию системы водоотведения направлены на  обеспечение экологической защиты поверхностных и подземных вод от канализационных стоков. Для этого должны проводиться следующие мероприятия:

- капитальный ремонт, находящихся в аварийном состоянии, очистных сооружений с обеспечением полной биологической очистки стоков;

- капитальный ремонт существующих уличных сетей канализации.

- установка локальных очистных сооружений при новом строительстве.

В первую очередь реализации генерального плана Поселения необходимо:

- капитальный ремонт очистных сооружений в д.Итомля;

- капитальный ремонт сетей водоотведения в д.Итомля;

- разработка проектов создания системы водоотведения и очистки бытовых стоков в населенных пунктах, имеющих развитый многоквартирный жилой фонд: Дмитрово, Михалево, Трубино, Шолохово. Проектирование систем водоотведения осуществляется из расчета размещения в населенных пунктах комплектных групповых автономных сооружений биологической очистки канализационных стоков;

# Газоснабжение

Газификация населенных пунктов сельского поселения "Итомля" в первую очередь реализации генерального плана производится в соответствии с принятыми муниципальными программами развития.

МП "Экономическое развитие и инновационная экономика муниципального образования "Ржевский район" Тверской области на 2018-2023 годы" предусмотрено:

- «Газоснабжение д.Кривцово, д.Бочарово сельского поселения «Итомля» Ржевского района Тверской области»;

- «Газоснабжение д.Мининские Дворы сельского поселения «Итомля» Ржевского района Тверской области»;

- «Газоснабжение д.Трубино сельского поселения «Итомля» Ржевского района Тверской области»;

- «Газоснабжение д.Михалево сельского поселения «Итомля» Ржевского района Тверской области»;

- «Газоснабжение д.Сытьково, д.Бунегино, д.Варатово сельского поселения «Итомля» Ржевского района Тверской области».

Необходима газификация населенных пунктов, по которым в настоящее время газопровод проходит транзитом, но газификация жилищного фонда не была произведена –Тараканово (бывшее СП Итомля), Борисово, Дуброво, Рогово. Проведение мероприятий по газификации жилого фонда деревень предполагается по инициативе и за счет собственников.

В соответствии со Схемой территориального планирования Ржевского района Тверской области на территории сельского поселения "Итомля" в долгосрочной перспективе предполагается газифицировать населенные пункты Раменское, Суково, Яковлево, Раменье, Озерютино, Рудница.

Кроме того, целесообразно газифицировать населенные пункты, расположенные в непосредственной близости от центров развития, а также обладающие инвестиционной привлекательностью с точки зрения развития рекреационного жилищного строительства: Анисимиха, Борисово, Климово (бывшее СП Шолохово), Бойково, Мигуново, Жаднево, Хомутово, Ново-Алексеевское, Переварово.

На карте генерального плана Поселения предложено ориентировочное прохождение газопроводов по территории Поселения. Точную трассировку газопроводов по территории Поселения необходимо уточнить проектом газораспределительной сети.

# Теплоснабжение

Центральное теплоснабжение в Поселении представлено в д.Итомля и д.Трубино.

Индивидуальная жилая застройка и часть мелких общественных и коммунально-бытовых потребителей оборудованы автономными газовыми котлами, негазифицированная застройка – печами на твердом топливе (уголь, дрова). Для горячего водоснабжения потребителей используются проточные газовые водонагреватели, двухконтурные отопительные котлы и электрические водонагреватели.

В перспективе до 2038 года на территории Поселении ожидается строительство промышленных предприятий в рамках освоения территории индустриального парка "Итомля", что может потребовать комплексного освоения земель под многоквартирную жилую застройку для расселения работников предприятий и, соответственно, строительства групповых котельных, количество и мощность которых будут определены после определения  объемов жилищного строительства.

# Связь

Развитие связи целесообразно сконцентрировать на расширении охвата территории Поселения услугами сотовой связи и обеспечении стабильного доступа населению к сети Интернет, приоритетом здесь является прокладка выделенных оптоволоконных линий связи в первую очередь в населенные пункты, являющиеся центрами развития Поселения.

# Санитарная очистка территории и утилизация отходов

На территории Поселения не располагается полигонов ТКО. В СТП Района предполагается создание двух полигонов ТКО. Все проектируемые полигоны ТКО расположены вне границ Поселения.

На территории Ржевского района принята Генеральная схема санитарной очистки территории, определяющая объемы работ, методы сбора, удаления, размещения и переработки бытовых отходов и приравненных к ним отходов, необходимое количество спецмашин, механизмов, оборудования и инвентаря для системы очистки и уборки городских и сельских территорий, целесообразность строительства, реконструкции или расширения объектов, очередность выполняемых мероприятий.

Генеральным планом Поселения в части совершенствования системы утилизации отходов предусмотрены следующие общие мероприятия:

- регулярное выявление несанкционированных свалок и проведение оперативных работ по очистке территории Поселения от несанкционированных свалок, рекультивация территорий, занятых несанкционированными свалками;

- оборудование дополнительных мест сбора мусора с учетом выявленных мест несанкционированного сброса;

- установка контейнеров для сбора ТКО в местах массового отдыха граждан;

- организация обслуживания мест сбора ТКО;

- внедрение селективного (раздельного) сбора отходов, для чего со временем установить на каждой контейнерной площадке дополнительно один контейнер ТКО с крышкой и соответствующей маркировкой для отходов категории вторичного сырья – пластика, макулатуры и прочее.

# Мероприятия по развитию дорожно-транспортной инфраструктуры Поселения

# Автодороги

Территорию Поселения с севера на юг пересекает региональная автомобильная дорога Р-87 в направлении "Осташков – Селижарово – Ржев". Данная автодорога входит в состав опорной сети автомобильных дорог Тверской области, обеспечивая межрайонные связи. В зоне влияния данной автодороги расположены кустовой центр развития Поселения д.Итомля, центр первичной подсистемы – д.Шолохово, существующая и проектируемая зоны рекреационных населенных пунктов.

Поселение имеет развитую структуру дорожной сети. Однако, большинство автомобильных дорог нуждается в капитальном ремонте и реконструкции с целью повышения их технико-эксплуатационных характеристик.

В разряд первоочередных мероприятий при усовершенствовании транспортного каркаса Поселения положены:

- повышение технического уровня автодорог;

- обеспечение связности соседних сельских поселений;

- обеспечение подъездов к населенным пунктам по дорогам с твердым покрытием;

- улучшение транспортной доступности Ржевского района в целом путем создания межрайонных автодорог.

Согласно Программе развития автомобильных дорог Тверской области на 2010-2015 годы и плановый период до 2030 года в пределах Поселения предусмотрены следующие мероприятия в части развития основных дорог регионального значения:

- ремонт дороги Осташков – Селижарово – Ржев на участках 71+700-88+000, 89+000-124+500 в Ржевском районе. Мероприятие направлено на реконструкцию опорной транспортной сети Тверской области;

- ликвидация грунтового разрыва на участке автомобильной дороги Привалье (Оленинский район) – Трубино протяженностью 5 км;

- ликвидация грунтового разрыва на участке автомобильной дороги Высоково – Павликово (Старицкий район) протяженностью 6,5 км;

В СТП Района предусмотрены мероприятия по совершенствованию транспортной сети Поселения с целью улучшения транспортной доступности, обеспечения круглогодичного транспортного обслуживания населенных пунктов, расположенных в рекреационной зоне реки Волги:

- ремонт участка а/д Сытьково – Рудница от д.Яковлево до д.Рудница протяженностью 10,3 км;

- ремонт автодороги Шолохово – Климово протяженностью 0,5 км;

- ремонт автодороги Шолохово – Рогово протяженностью 4,0 км;

- ремонт автодороги Рогово – Дмитрово протяженностью 11,0 км;

- ремонт подъезда к д.Радюкино протяженностью 2,3 км.

На расчетный срок в СТП Района с целью обеспечения круглогодичного транспортного обслуживания населенных пунктов и повышения связности территории района предусмотрены мероприятия:

- ремонт автодороги Озерютино – Кокошилово протяженностью 3,6 км;

- капитальный ремонт автодороги "Осташков – Селижарово – Ржев" – Кривцово – Бочарово протяженностью 3,0 км;

- строительство автодороги Харино – Висино протяженностью 4,0 км;

- ремонт автодороги "Осташков – Селижарово – Ржев" – Мининские Дворы  протяженностью 3,1 км;

- строительство автодороги "Сытьково – Рудница" – Андреевское  протяженностью 0,5 км;

- строительство автодороги Итомля – Семеновское  протяженностью 4,0 км;

- строительство автодороги Итомля – Кожухово – Овсянники  протяженностью 0,5 км;

- строительство автодороги Сахарово – Глазово  протяженностью 0,5 км;

- строительство автодороги "Осташков – Селижарово – Ржев" – Балаши  протяженностью 0,8 км;

- строительство автодороги "Климово – Трубино" – Колокольцово  протяженностью 0,5 км;

- строительство автодороги Бойково  – Лыткино – Бочарово  протяженностью 10 км;

- строительство автодороги "Климово – Трубино" – Жаднево  протяженностью 0,5 км;

- ремонт автодороги Раменское – Тупицино  протяженностью 4,0 км;

- строительство автодороги Раменское – Минино  протяженностью 5,0 км;

- строительство автодороги Трубино – Ново-Алексеевское – Орехово  протяженностью 8,0 км;

- строительство автодороги Трубино – Овчинники – Никоново – Тараканово  протяженностью 12,0 км;

- строительство автодороги Овчинники – Хватково  протяженностью 3,0 км.

Результатом  проведенных работ по строительству и реконструкции дорожной сети Поселения  будет совершенствование и укрепление транспортного каркаса территории, повышение транспортной доступности, уменьшение доли протяженности автомобильных дорог, не отвечающих нормативным требованиям.

Помимо указанных автодорог на расчетный срок целесообразно проводить реконструкцию всех автомобильных автодорог в Поселении, не имеющих улучшенного покрытия, что позволит значительно повысить качество жизни населения, сделает доступным территорию Поселения для рекреантов, повысит инвестиционную привлекательность территории Поселения для бизнеса.

# Железнодорожный транспорт

Железнодорожный транспорт в Поселении не представлен, предпосылки для его развития отсутствуют.

# Водный транспорт

Реки Поселения не судоходны. Водный транспорт в Поселении не развит. Развитие водного транспорта не предполагается.

По территории Поселения протекает река Волга,  являющаяся судоходной от г. Ржев. Специалистами города Ржева и Ржевского района был разработан туристический маршрут  "Голубое ожерелье Руси" протяженностью 425 километров, проходящий, в том числе по несудоходной части Волги с сильным течением через Осташковский, Селижаровский, Ржевский, Зубцовский, Старицкий, Калининский районы, города Ржев и Тверь. На данном маршруте предполагается развитие речного сплавного туризма.

Генпланом Поселения предусматривается развитие данного направления водного туризма, что предполагает содействие размещению причальных сооружений на его территории. В СТП Района размещение (за счет частных инвестиций) причальных сооружений для маломерных туристических судов предусмотрено в районе населенных пунктов Шолохово и Сытьково.

Также причальные сооружения могут быть размещены частными инвесторами в рамках развития рекреационных населенных пунктов.

# Воздушный транспорт

Воздушный транспорт в Поселении не развит. Региональные программы для его развития в границах Поселения отсутствуют.

Развитие воздушного транспорта в Поселении возможно в части размещения вертолетных посадочных площадок индивидуального использования за счет частных инвестиций.

В соответствии с СТП Тверской области в населенном пункте Шолохово планируется размещение вертолетной площадки. Вертолетную площадку планируется использовать для нужд санитарной авиации в соответствии с порядком организации медико-санитарной помощи (требование пункта 5 протокола совещения у Председателя Правительства Российской Федерации от 10.06.2015 г № ДМ-П12-51пр).

Кроме того, размещение вертолетных посадочных площадок может быть предусмотрено проектами планировки территорий формируемых рекреационных населенных пунктов по инициативе частных инвесторов.

# Трубопроводный транспорт

На восточной окраине территорию Поселения пересекают 5 магистральных транзитных газопроводов следующих направлений:

- Ямал – Европа;

- Торжок – Долина;

- Торжок – Минск – Ивацевичи I;

- Торжок – Минск – Ивацевичи II;

- Торжок – Минск – Ивацевичи III.

Генпланом Поселения не предусмотрено размещение на территории новых объектов инфраструктуры магистрального трубопроводного транспорта.

# Мероприятия по развитию социальной инфраструктуры Поселения

# Образование, культура, спорт

Учреждения дополнительного образования детей в Поселении представлены отделением ДЮСШ Ржевского района при Итомлинской СОШ – спортивной секцией волейбола. В современной жизни задача дать детям дополнительное культурное или спортивное образование является важнейшей из общего спектра задач, решаемых родителями. Региональный норматив обеспеченности населения учреждениями дополнительного образования в размере 10% от общего числа школьников в реалиях современного мира выглядит просто смешным: практика показывает, что многие городские школьники посещают по 2-4 дополнительных занятия. Недостаточный спектр и число учреждений дополнительного образования детей в Поселении резко снижает конкурентоспособность всей системы образовательных учреждений Поселения относительно города Ржева.

Вместительность школ в Поселении нормативно достаточна, однако уровень их оснащенности и обеспеченности преподавательскими кадрами недостаточен, чтобы выдерживать конкуренцию с городскими образовательными учреждениями, кроме того наблюдается тенденция старения педагогического состава, характерная для всей сельской местности.

Дошкольное образование детей организовано только в двух центрах развития Поселения: Итомля, Трубино. В современном демографическом состоянии Поселения это приемлемо, если рассуждать с позиций рентабельности. В перспективе, по мере социально-экономического роста Поселения за счет развития индустриального парка "Итомля" и сельскохозяйственного производства, отсутствие в Поселении в достаточном количестве детских садов и начальных школ станет серьезным фактором, ограничивающим рост сельского населения.

Развитие системы образования и экономической базы Поселения взаимосвязаны. Принимая во внимание, что целью разработки генерального плана является создание условий для повышения качества жизни населения, развитие систем дошкольного, школьного и дополнительного образования в Поселении признается первичной проблемой.

К сожалению, решение данной проблемы выходит за пределы компетенции администрации Поселения. Системой образования в Области управляет Министерство образования Тверской области, которое в свою очередь подотчетно Министерству образования РФ. Вся реформа системы образования в Области построена на принципах рентабельности: учреждения с низким уровнем посещаемости закрываются (при этом причины низкой посещаемости не анализируются, а варианты качественного улучшения школ не рассматриваются), практикуется подвоз учащихся в сельские школы, создаются базовые округа, но при этом учреждения дополнительного образования детей не финансируются, что резко снижает привлекательность всей системы образования на селе.

В результате у Поселения остается единственный выход из сложившейся ситуации – привлечение инвесторов, готовых, в том числе, развивать социальный сектор села. Необходимость вложения средств в строительство новых или развитие существующих учреждений социальной сферы Поселения, может являться одним из неотъемлемых условий   для инвесторов индустриального парка "Итомля".

Градостроительным решением на расчетный срок в рамках генерального плана, направленным на повышение качества системы образования в Поселении, является сохранение в границах населенных пунктов – центрах развития, площадок под строительство объектов образования и предположение о восстановлении не действующих сегодня объектов как совмещенных в одном здании начальных школ – детских садов:

д.Дмитрово – восстановление здания бывшей основной общеобразовательной школы с реконструкцией под размещение начальной школы и детского сада, расположенного на земельном участке с кадастровым номером  69:27:0121301:186 общей площадью 1865 кв.м.;

д.Михалево – восстановление здания бывшей начальной общеобразовательной школы с реконструкцией под размещение начальной школы и детского сада, расположенного на земельном участке с кадастровым номером  69:27:0091701:28 общей площадью 6991 кв.м.;

д.Озерютино – восстановление здания бывшей основной общеобразовательной школы с реконструкцией под размещение начальной школы и детского сада;

д.Раменское (или д.Суково) – проведение землеустроительных работ по выделению земельного участка под строительство детского сада, проектирование и строительство детского сада на 25 мест;

д.Сытьково – восстановление здания бывшей основной общеобразовательной школы с реконструкцией под размещение начальной школы и детского сада;

д.Трубино – восстановление детского сада;

д.Шолохово -  восстановление детского сада.

Развитие перечисленных площадок и объектов необходимо начать уже на первом этапе реализации генерального плана Поселения в части оформления землеустроительной, правовой и проектной документации.

Генеральным планом предусмотрено сохранение всех существующих культурно-досуговых учреждений Поселения на расчетный срок.

Первоочередным направлением развития культурно-досуговых учреждений Поселения является активизация развития дополнительных занятий для детей на базе сельских домов культуры.

В перспективе, по мере восстановления сельскохозяйственного производства в центрах развития Поселения необходимо восстановление сельских домов культуры и библиотек в населенных пунктах Дмитрово, Трубино, Рудница, Раменское.

Спортивные объекты на территории Поселения представлены спортивным залом в МОУ Итомлинская СОШ площадью 273,6 кв.м., оснащенный спортивным инвентарем с единовременной пропускной способностью 30 человек, спортивной площадкой и  спортивным залом в МОУ Трубинская ООШ площадью  60 кв.м, оснащенным спортивным инвентарем.

Имеющихся спортивных объектов на территории Поселения недостаточно. В первую очередь следует оборудовать и расширить спортивные площадки на пришкольных территориях в д.Итомля  и д.Трубино. В среднесрочной перспективе необходимо организовывать площадки для занятия спортом в каждом центре развития Поселения и содействовать размещению спортивных площадок в населенных пунктах по частной инициативе. Возможность размещения спортплощадок реализована в генплане в границах жилых, общественно-деловых и рекреационных зон.

# Здравоохранение, социальное обеспечение

В долгосрочной перспективе, при условии реального развития производства, сельского хозяйства, туризма, развитии жилищного строительства в Поселении, целесообразно восстановить ранее существовавшие ФАП в населенных пунктах Дмитрово, Мигуново, Сытьково. В д.Шолохово, в соответствии с положениями СТП Области, следует провести реконструкцию здания действующего медицинского пункта до нормативного уровня, соответствующего ОВОП.

Аптечная сеть в Поселении представлена аптекой-филиалом №133 МУП "Аптека" г.Ржев, расположенным в д.Итомля. Имеющееся количество учреждений аптечной сети соответствует градостроительным нормативам, что соответствующим образом показывает несостоятельность таких нормативов. Аптечную сеть в Поселении следует развивать, однако здесь от администрации Поселения необходимо только содействие, т.к. непосредственно размещением аптек занимаются частные инвесторы.

Необходимо отметить, что в целях реализации принципа доступности и адресности социальных услуг в ГУ "Комплексный центр социального обслуживания населения" Ржевского района действует услуга "социальный автомобиль", в рамках которой осуществляется работа мобильных бригад и предоставление транспортной услуги "социальное такси". Общая цель которых – удовлетворить потребности граждан пожилого возраста, инвалидов и семей с детьми в социальных, социально-медицинских, социально-бытовых, культурно-досуговых и иных услугах.

# Объекты культа, кладбища

На территории Поселения расположено 16 открытых для захоронения сельских кладбищ и 1 кладбище, на котором захоронения не ведутся (Ераево).

На кладбищах Поселения необходимо проведение мероприятий по улучшению санитарно-эпидемиологического состояния территории мест погребения, повышения комфортности посетителей мест погребений, обеспечение соответствия мест погребений действующим санитарно-эпидемиологическим и экологическим правилам и нормам, обеспечение мусорными контейнерами и площадками для их размещения на территории мест погребений, уборка территории мест погребений в зимнее и летнее время, повышение комфортности посетителей мест погребений, в том числе в дни массового посещения (обеспечение транспортного обслуживания населения в дни массового посещения мест погребений).

Кладбища Сытьково, Ратьково, Тихменево, Рождественское, Дмитрово, Итомля (старое), Раменье, Рудница, Зорино, Ерино не имеют ограничений для дальнейшей эксплуатации.

Кладбища Тихвинское, Сытьково находятся в водоохраной зоне реки Волги,  кладбища Орехово, Итомля новое и частично Горбыль находятся в водоохраной зоне реки Итомля, соответственно они должны быть закрыты на первом этапе реализации генерального плана Поселения. В отношении кладбища Горбыль – проводить захоронения на оставшейся территории кладбища за пределами водоохраной зоны.

# Ограничения использования земельного фонда Поселения

# Зоны охраны объектов культурного наследия

В соответствии с Законами №73-ФЗ "Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации" и №112-ЗО от 23.12.2009 г. "Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) в Тверской области" в целях обеспечения сохранности объекта культурного наследия в его исторической среде на сопряженной с ним территории устанавливаются зоны охраны объекта культурного наследия:

  - охранная зона;

  - зона регулирования застройки и хозяйственной деятельности;

  - зона охраняемого природного ландшафта.

Необходимый состав зон охраны объекта культурного наследия определяется проектом зон охраны объекта культурного наследия. В целях одновременного обеспечения сохранности нескольких объектов культурного наследия в их исторической среде допускается установление для данных объектов культурного наследия единой охранной зоны, единой зоны регулирования застройки и хозяйственной деятельности и единой зоны охраняемого природного ландшафта (далее – объединенная зона охраны объектов культурного наследия). Состав объединенной зоны охраны объектов культурного наследия определяется проектом объединенной зоны охраны объектов культурного наследия.

Требование об установлении зон охраны объекта культурного наследия к выявленному объекту культурного наследия не предъявляется.

Использование территорий зон охраны объектов культурного наследия осуществляется в соответствии с Проектами зон охраны объектов культурного наследия, Схемами территориального планирования муниципальных образований, Генеральными планами населенных пунктов.

В границах Поселения расположено 15 объектов культурного наследия (табл.3.1.1) и 44 памятника археологии (табл.3.1.2). Сведения об объектах культурного наследия Поселения приведены в соответствии с информацией, предоставленной Главным управлением по государственной охране объектов культурного наследия Тверской области (письмо №4637/02 от 17.10.2014).

Таблица 3.1.1. Объекты культурного наследия Поселения

| № п/п | Кат. охраны | Нормативный правовой акт | Общая видовая принадлежность объекта | Наименование памятника | Адрес |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Наименование | Дата | № |  |  |  |
| 1. | Р | решение облисполкома | 20.08.1973 | 310 | памятник истории | Братское кладбище советских воинов, погибших в боях с фашистами, 1942 г. | д.Байгорово размер защитной зоны – 200 м |
| 2. | Р | решение облисполкома | 20.08.1973 | 310 | памятник истории | Братская кладбище советских воинов, павших в боях с фашистами, 1941-1943 г.г., 1954-1956 г.г. | село Мологино размер защитной зоны – 200 м |
| 3 | Р | решение облисполкома | 20.08.1973 | 310 | памятник истории | Братское кладбище советских воинов, павших в боях с фашистами, 1941-1943 г.г., 1952-1956 г.г. | село Мохначи размер защитной зоны – 200 м |
| 4 | Ф | Постановлением СМ РСФСР | 04.12.1974 | 624 | памятник градостроительства и архитектуры | Церковь Рождества Богородицы, конец XVII в. | село Ратьково размер защитной зоны – 200 м |
| 5 | Р | решение облисполкома | 20.08.1973 | 310 | памятник истории | Братская могила советских воинов, павших в боях с фашистами, 1942 г., 1954-1956 г.г. | село Сытьково размер защитной зоны – 200 м |
| 6 | В | Приказ Комитета по охране историко-культурного наследия | 30.12.1999 | 68 | памятник истории | Памятное историческое место, связанное с деятельностью с 1763г. до 1940-х г.г. династии учителей Раменских | д.Мологино |
| 7 | В | Приказ Комитета по охране историко-культурного наследия | 30.12.1999 | 68 | памятник истории | Братская могила советских воинов, 1942 г. | д.Рудница размер защитной зоны – 200 м |
| 8 | Р | решение облисполкома | 20.08.1973 | 310 | памятник истории | Братская могила советских воинов, павших в боях с фашистами, 1941-1942 г.г., 1954-1956 г.г. | д.Мигуново размер защитной зоны – 200 м |
| 9 | Р | решение облисполкома | 20.08.1973 | 310 | памятник истории | Братская могила советских воинов, павших в боях с фашистами, 1941-1942 г.г., 1954-1956 г.г. | д.Овчинники размер защитной зоны – 200 м |
| 10 | Р | решение облисполкома | 20.08.1973 | 310 | памятник истории | Братская могила советских воинов, павших в боях с фашистами, 1942 г., 1954-1956 г.г. | д.Трубино размер защитной зоны – 200 м |
| 11 | Р | решение облисполкома | 20.08.1973 | 310 | памятник истории | Братская могила советских воинов, павших в боях с фашистами, 1941-1943 г.г., 1954-1956 г.г. | д.Жаднево размер защитной зоны – 200 м |
| 12 | Р | решение облисполкома | 20.08.1973 | 310 | памятник истории | Братская могила советских воинов, павших в боях с фашистами, 1941-1942 г.г., 1954-1956 г.г. | д.Сухая Орча размер защитной зоны – 200 м |
| 13 | В | - | - | - | памятник истории | Памятное место, где находился дом, в котором родился и жил в 1919-1927 г.г. Герой Советского Союза Морозов Ф.Я | д.Сухая Орча |
| 14 | В | - | - | - | памятник истории | Братское кладбище советских воинов | д.Горбыль размер защитной зоны – 200 м |
| 15 | В | - | - | - | памятник градостроительства и архитектуры | Церковь Дмитрия Солунского, 1767-1771 г.г. | д.Орехово (д.Пируна) размер защитной зоны – 200 м |

Ф – объекты культурного наследия федерального значения

Р – объекты культурного наследия регионального значения

В – выявленные объекты культурного наследия

В соответствии с информацией от Главного управления по государственной охране объектов культурного наследия Тверской области (письмо №4637/02 от 17.10.2014) на объекты культурного наследия, расположенные на территории сельского поселения "Итомля" Ржевского района, границы территорий объектов культурного наследия и границы их зон охраны не определены, разработанных проектов зон охраны нет.

На земельных участках, в отношении которых в Главном управлении отсутствуют сведения об отсутствии на них объектов культурного наследия в целях исполнения ст.30, п.3 ст.31, ст.36, ст.45.1 Федерального закона от 25.06.2002 №73-ФЗ "Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации" до начала проектирования и проведения на данных земельных участках каких-либо работ необходимо провести государственную историко-культурную экспертизу.

С 3 октября 2016 вступила в силу статья 34.1  "Защитные зоны объектов культурного наследия" закона №73-ФЗ "Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации". В соответствии с положениями данной статьи для объектов культурного наследия при отсутствии утвержденных проектов зон охраны устанавливаются защитные зоны.

Защитными зонами объектов культурного наследия являются территории, которые прилегают к включенным в реестр памятникам и ансамблям (за исключением объектов археологического наследия, некрополей, захоронений, расположенных в границах некрополей, произведений монументального искусства, а также памятников и ансамблей, расположенных в границах достопримечательного места, в которых соответствующим органом охраны объектов культурного наследия установлены предусмотренные ст. 56.4 закона №73-ФЗ "Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации" требования и ограничения) и в границах которых в целях обеспечения сохранности объектов культурного наследия и композиционно-видовых связей (панорам) запрещаются строительство объектов капитального строительства и их реконструкция, связанная с изменением их параметров (высоты, количества этажей, площади), за исключением строительства и реконструкции линейных объектов.

В соответствии с Федеральным законом от 05.04.2016 N 95-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» и статью 15 Федерального закона «О государственном кадастре недвижимости»» положение, предусматривающее запрет строительства объектов капитального строительства и их реконструкции, связанной с изменением их параметров (высоты, количества этажей, площади) в границах защитной зоны объекта культурного наследия, не применяется к правоотношениям, связанным со строительством и реконструкцией объектов капитального строительства, возникшим на основании разрешений на строительство, которые выданы в установленном порядке до 3 октября 2016 года, в том числе в случаях продления сроков их действия или изменения застройщика.

В случае отсутствия утвержденных границ территории объекта культурного наследия, расположенного в границах населенного пункта, границы защитной зоны такого объекта устанавливаются на расстоянии 200 метров от линии внешней стены памятника либо от линии общего контура ансамбля, образуемого соединением внешних точек наиболее удаленных элементов ансамбля, включая парковую территорию. В случае отсутствия утвержденных границ территории объекта культурного наследия, расположенного вне границ населенного пункта, границы защитной зоны такого объекта устанавливаются на расстоянии 300 метров от линии внешней стены памятника либо от линии общего контура ансамбля, образуемого соединением внешних точек наиболее удаленных элементов ансамбля, включая парковую территорию.

В Генеральном плане Поселения, в соответствии с требованиями статьи 34.1  закона №73-ФЗ "Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации", для объектов культурного наследия установлены соответствующие размеры защитных зон (см.выше таблицу 10.2.1).

Защитная зона объекта культурного наследия прекращает существование со дня утверждения в порядке, установленном ст.34 Федерального закона от 25.06.2002 №73-ФЗ "Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации", проекта зон охраны такого объекта культурного наследия, что должно быть обязательно учтено при внесении изменений в генеральный план Поселения.

Таблица 3.1.2 Объекты историко-культурного наследия Поселения (памятники археологии)

| № п/п | Кат. охраны | Нормативный правовой акт | Наименование памятника по постановлению | Адрес по постановлению |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Наименование | Дата | № |  |  |
| 1. | Р | Постановление Законодательного собрания Тверской области | 27.11.1997 | 647 | Стоянка Минино 1 , IV тыс. до н.э. | МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПРИКАЗ от 1 сентября 2015 г. N 2328 ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПЕРЕЧНЯ ОТДЕЛЬНЫХ СВЕДЕНИЙ ОБ ОБЪЕКТАХ АРХЕОЛОГИЧЕСКОГО НАСЛЕДИЯ, КОТОРЫЕ НЕ ПОДЛЕЖАТ ОПУБЛИКОВАНИЮ ПЕРЕЧЕНЬ ОТДЕЛЬНЫХ СВЕДЕНИЙ ОБ ОБЪЕКТАХ АРХЕОЛОГИЧЕСКОГО НАСЛЕДИЯ, КОТОРЫЕ НЕ ПОДЛЕЖАТ ОПУБЛИКОВАНИЮ 1. Сведения о местонахождении объекта археологического наследия (адрес объекта или при его отсутствии описание местоположения объекта). 2. Фотографическое (иное графическое) изображение объекта археологического наследия. 3. Описание границ территории объекта археологического наследия с приложением текстового описания местоположения этих границ, перечень координат характерных точек этих границ в системе координат, установленной для ведения государственного кадастра объектов недвижимости. 4. Сведения о наличии или об отсутствии зон охраны объекта археологического наследия. 5. Сведения о расположении объекта археологического наследия, имеющего вид "памятник" или "ансамбль", в границах зон охраны иного объекта культурного наследия. 6. Сведения о предмете охраны объекта археологического наследия. |
| 2. | Р | Постановление Законодательного собрания Тверской области | 27.11.1997 | 647 | Стоянка Минино 2, III тыс. до н.э. |  |
| 3. | Р | Постановление Законодательного собрания Тверской области | 27.11.1997 | 647 | Стоянка Минино 3, V-IV тыс. до н.э. |  |
| 4. | Р | Постановление Законодательного собрания Тверской области | 27.11.1997 | 647 | Стоянка Минино 4, V-IV тыс. до н.э. |  |
| 5. | Р | Постановление Законодательного собрания Тверской области | 27.11.1997 | 647 | Стоянка Минино 5, V-IV тыс. до н.э. |  |
| 6. | Р | Постановление Законодательного собрания Тверской области | 27.11.1997 | 647 | Стоянка Минино 6, III тыс. до н.э. |  |
| 7. | Р | Постановление Законодательного собрания Тверской области | 27.11.1997 | 647 | Стоянка Минино 7, III тыс. до н.э. |  |
| 8. | Р | Постановление Законодательного собрания Тверской области | 27.11.1997 | 647 | Стоянка Минино 8, V тыс. до н.э. |  |
| 9. | Р | Постановление Законодательного собрания Тверской области | 27.11.1997 | 647 | Селище Минино 1, начало н.э. |  |
| 10. | Р | Постановление Законодательного собрания Тверской области | 27.11.1997 | 647 | Курганная группа Минино, XI-XII вв. |  |
| 11. | Р | Постановление Законодательного собрания Тверской области | 27.11.1997 | 647 | Стоянка Мининские дворы, V тыс. до н.э. |  |
| 12. | Р | Постановление Законодательного собрания Тверской области | 27.11.1997 | 647 | Стоянка Нестерово 1, III тыс. до н.э. |  |
| 13. | Р | Постановление Законодательного собрания Тверской области | 27.11.1997 | 647 | Стоянка Нестерово 2, III тыс. до н.э |  |
| 14. | Р | Постановление Законодательного собрания Тверской области | 27.11.1997 | 647 | Стоянка Раменское 1, IV тыс. до н.э. |  |
| 15. | Р | Постановление Законодательного собрания Тверской области | 27.11.1997 | 647 | Стоянка Раменское 2, V-IV тыс. до н.э. |  |
| 16. | Р | Постановление Законодательного собрания Тверской области | 27.11.1997 | 647 | Стоянка Раменское 3, III тыс. до н.э. |  |
| 17. | Р | Постановление Законодательного собрания Тверской области | 27.11.1997 | 647 | Селище Сытьково 1, XIV-XV вв. |  |
| 18. | Р | Постановление Законодательного собрания Тверской области | 27.11.1997 | 647 | Стоянка Сытьково 1, V тыс. до н.э. |  |
| 19. | Р | Постановление Законодательного собрания Тверской области | 27.11.1997 | 647 | Стоянка Суходол 2, III тыс. до н.э. |  |
| 20. | Р | Постановление Законодательного собрания Тверской области | 27.11.1997 | 647 | Стоянка Суходол 3, IV тыс. до н.э. |  |
| 21. | Р | Постановление Законодательного собрания Тверской области | 27.11.1997 | 647 | Стоянка Суходол 4, III тыс. до н.э. |  |
| 22. | Р | Постановление Законодательного собрания Тверской области | 27.11.1997 | 647 | Стоянка Суходол 5, III тыс. до н.э. |  |
| 23. | Р | Постановление Законодательного собрания Тверской области | 27.11.1997 | 647 | Стоянка Суходол 7, III тыс. до н.э. |  |
| 24. | Р | Постановление Законодательного собрания Тверской области | 27.11.1997 | 647 | Стоянка Суходол 9 III тыс. до н.э. |  |
| 25. | Р | Постановление Законодательного собрания Тверской области | 27.11.1997 | 647 | Стоянка Суходол 11 |  |
| 26. | Р | Постановление Законодательного собрания Тверской области | 27.11.1997 | 647 | Курганная группа Суходольская, XI-XII вв. |  |
| 27. | Р | Постановление Законодательного собрания Тверской области | 27.11.1997 | 647 | Селище Суходол 3, XI-XII вв. |  |
| 28. | Р | Постановление Законодательного собрания Тверской области | 27.11.1997 | 647 | Стоянка Тупицино 1, V тыс. до н.э. |  |
| 29. | Р | Постановление Законодательного собрания Тверской области | 27.11.1997 | 647 | Стоянка Тупицино 2, III тыс. до н.э. |  |
| 30. | Р | Постановление Законодательного собрания Тверской области | 27.11.1997 | 647 | Стоянка Тупицино 3, III тыс. до н.э. |  |
| 31. | Р | Постановление Законодательного собрания Тверской области | 27.11.1997 | 647 | Стоянка Тупицино 4, V тыс. до н.э. |  |
| 32. | Р | Постановление Законодательного собрания Тверской области | 27.11.1997 | 647 | Стоянка Тупицино 5, III тыс. до н.э. |  |
| 33. | Р | Постановление Законодательного собрания Тверской области | 27.11.1997 | 647 | Стоянка Тупицино 6, IV тыс. до н.э. |  |
| 34. | Р | Постановление Законодательного собрания Тверской области | 27.11.1997 | 647 | Стоянка Тупицино 7, V тыс. до н.э. |  |
| 35. | Р | Постановление Законодательного собрания Тверской области | 27.11.1997 | 647 | Стоянка Тупицино 8 Селище Тупицино1, III тыс. до н.э, XII-XIV вв |  |
| 36. | Р | Постановление Законодательного собрания Тверской области | 27.11.1997 | 647 | Стоянка Тупицино 9, III тыс. до н.э. |  |
| 37. | Р | Постановление Законодательного собрания Тверской области | 27.11.1997 | 647 | Стоянка Тупицино 10, III тыс. до н.э. |  |
| 38. | Р | Постановление Законодательного собрания Тверской области | 27.11.1997 | 647 | Стоянка Хомутово 1, IV тыс. до н.э. |  |
| 39. | Р | Постановление Законодательного собрания Тверской области | 27.11.1997 | 647 | Стоянка Хомутово 2, V тыс. до н.э. |  |
| 40. | Р | Постановление Законодательного собрания Тверской области | 27.11.1997 | 647 | Стоянка Хомутово 3, IV - V тыс. до н.э. |  |
| 41. | Р | Постановление Законодательного собрания Тверской области | 27.11.1997 | 647 | Стоянка Хомутово 4, III тыс. до н.э. |  |
| 42. | Р | Постановление Законодательного собрания Тверской области | 27.11.1997 | 647 | Стоянка Хомутово 5, III тыс. до н.э. |  |
| 43. | Р | Постановление Законодательного собрания Тверской области | 27.11.1997 | 647 | Курганная группа Хомутово, XI-XII вв. |  |
| 44. | Ф | Постановление СМ РСФСР от 04.12.1974 №624 | 04.12.01974 | 624 | Глестковское городище |  |

Для объектов культурного наследия Поселения имеющих региональное значение. разработку проектов зон охраны организует уполномоченный орган государственной власти субъекта – Главное управление по государственной охране объектов культурного наследия Тверской области в рамках решения уставных задач по государственной охране объектов культурного наследия. Финансирование работ по разработке проектов зон охраны осуществляется за счет средств регионального бюджета.

# Земли особо охраняемых природных территорий

Хозяйственная деятельность в особо охраняемых природных территориях (далее ООПТ) регламентируется Федеральным законом "Об особо охраняемых природных территориях" от 14.03.95 № 33-ФЗ, законами Тверской области и соответствующими Положениями и Паспортами на ООПТ.

В границах Поселения расположены 11 ООПТ регионального значения (см. табл. 10.2.3 раздела 10.2 материалов по обоснованию генплана Поселения):

- государственный природный заказник "Водоохранное болото у деревни Сморщево, междуречье рек Марайка и река Малая Коша".

- памятник природы "Лесной массив у села Ильи Горы".

- памятник природы "Деревья Сытьковские".

- памятник природы "Парк Мешено".

- государственный природный заказник "Болото у деревни Овчинники".

- памятник природы "Бор на Волге у села Шолохово".

- памятник природы "Парк Прасолово (Праслово)".

- памятник природы "Парк Шолохово".

- памятник природы "Дуб Кривцовский". Летом 2014 года упал в результате штормового ветра.

- памятник природы "Парк Дуброво".

- памятник природы "Деревья Лисемовские (Лисенковские)".

Согласно информации Министерства природных ресурсов и экологии Тверской области вопрос статуса природных объектов, образованных решением исполнительного Комитета Калининского областного Совета народных депутатов от 30.07.1986 №273 "О признании природных объектов государственными памятниками природы местного значения и усилении их охраны", в настоящее время уточняется.

В ходе обследования территории Поселения была выявлена территория, представляющая собой памятник природы в виде регулярного старинного парка-аллеи, включающего старовозрастные деревья лиственницы и акации. Парк расположен на правом берегу р.Итомля между деревнями Дуброво и Тараканово. В ООПТ регионального значения парк не числится. В генплане Поселения парк отнесен к выявленным ООПТ.

Всего на территории Поселения по документам числится 3224,15 га территорий ООПТ. В генеральном плане Поселения к ООПТ отнесены территории общей площадью
3233 га.

В генеральном плане Поселения границы ООПТ приведены ориентировочно, т.к. точные сведения о границах ООПТ отсутствуют. Требуется уточнение границ ООПТ и их утверждение в установленном законом порядке (в т.ч. постановка на кадастровый учет). Целесообразно осуществить перевод земельных участков занятых ООПТ в категорию земель особо охраняемых территорий и объектов. Данные мероприятия выходят за рамки полномочий Поселения и находятся в ведении Министерства природных ресурсов и экологии Тверской области и Рослесхоза РФ

# СЗЗ от предприятий и объектов

Нормативные санитарно-защитные зоны предприятий и объектов, основные требования по организации и режимы использования территорий санитарно-защитных зон определены в  СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 "Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов".

Для объектов, являющихся источниками воздействия на среду обитания, разрабатываются проекты обоснования размеров санитарно-защитных зон.

Санитарно-защитные зоны промышленных производств и объектов разрабатываются последовательно: расчетная (предварительная) СЗЗ, выполненная на основании проекта с расчетами рассеивания загрязнения атмосферного воздуха и физического воздействия на атмосферный воздух (шум, вибрация, ЭМП и др.); установленная (окончательная) СЗЗ – на основании результатов натурных наблюдений и измерений для подтверждения расчетных параметров.

Выполнение мероприятий по организации СЗЗ (в том числе: разработка проектов санитарно-защитных зон и отселение жителей) обеспечивают должностные лица соответствующих промышленных объектов и производств.

Установление, изменение размеров установленных санитарно-защитных зон осуществляется в соответствии с разделом IV СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 "Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов":

для промышленных объектов и производств I и II классов опасности – Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ;

для промышленных объектов и производств III, IV, V классов опасности – на основании решения и санитарно-эпидемиологического заключения Главного государственного санитарного врача субъекта РФ.

В соответствии со статьей 56 Земельного кодекса РФ установление санитарно-защитных зон является ограничением прав на землю и подлежит государственной регистрации в порядке, установленном федеральными законами. Согласно части 3 статьи 15 Закона о кадастре сведения об ограничении (обременении) вещного права на соответствующий объект недвижимости и о лицах, в пользу которых установлено это ограничение (обременение), включаются в кадастр после осуществления государственной регистрации соответствующего ограничения (обременения).

Санитарно-защитные зоны не могут рассматриваться как резервные территории предприятий, либо как перспективные территории для развития жилых зон.

Не менее 50% санитарно-защитных зон должны быть озеленены.

В отношении территории Поселения не выявлены установленные санитарно-защитные зоны.

Необходимо в рамках реализации мероприятий 1-й очереди генерального плана Поселения провести работу по принуждению собственников промышленных предприятий и объектов, оказывающих влияние на окружающую среду, обеспечить разработку проектов санитарно-защитных зон, экспертизу таких проектов, проведение натурных исследований и измерений уровня загрязнения, с последующим установлением размеров СЗЗ, проведением мероприятий по организации СЗЗ.

Возникающие по итогам установления размеров СЗЗ соответствующие ограничения (обременения) прав на землю подлежат государственной регистрации и внесению сведений о таких ограничениях (обременениях) в кадастр объектов недвижимости.

# Водоохранные зоны и прибрежные защитные полосы

Водоохранными зонами являются территории, которые примыкают к береговой линии морей, рек, ручьев, каналов, озер, водохранилищ и на которых устанавливается специальный режим осуществления хозяйственной и иной деятельности в целях предотвращения загрязнения, засорения, заиления указанных водных объектов и истощения их вод, а также сохранения среды обитания водных биологических ресурсов и других объектов животного и растительного мира.

В границах водоохранных зон устанавливаются прибрежные защитные полосы, на территориях которых вводятся дополнительные ограничения хозяйственной и иной деятельности.

Использование территорий водоохранных зон осуществляется в соответствии с Водным кодексом РФ от 03.06.06 № 74-ФЗ.

В границах водоохранных зон запрещаются:

  - использование сточных вод в целях регулирования плодородия почв;

  - размещение кладбищ, скотомогильников, мест захоронения отходов производства и потребления, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ, пунктов захоронения радиоактивных отходов;

  - осуществление авиационных мер по борьбе с вредными организмами;

  - движение и стоянка транспортных средств (кроме специальных транспортных средств), за исключением их движения по дорогам и стоянки на дорогах и в специально оборудованных местах, имеющих твердое покрытие;

  - размещение автозаправочных станций, складов горюче-смазочных материалов, станций технического обслуживания, используемых для технического осмотра и ремонта транспортных средств, осуществление мойки транспортных средств;

  - размещение специализированных хранилищ пестицидов и агрохимикатов, применение пестицидов и агрохимикатов;

  - сброс сточных, в том числе дренажных, вод;

  - разведка и добыча общераспространенных полезных ископаемых (за исключением случаев, если разведка и добыча общераспространенных полезных ископаемых осуществляются пользователями недр, осуществляющими разведку и добычу иных видов полезных ископаемых, в границах предоставленных им в соответствии с законодательством Российской Федерации о недрах горных отводов и (или) геологических отводов на основании утвержденного технического проекта в соответствии со статьей 19.1 Закона Российской Федерации от 21 февраля 1992 года N 2395-1 "О недрах").

В границах водоохранных зон допускаются проектирование, строительство, реконструкция, ввод в эксплуатацию, эксплуатация хозяйственных и иных объектов при условии оборудования таких объектов сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, засорения и истощения вод в соответствии с водным законодательством и законодательством в области охраны окружающей среды. Выбор типа сооружения, обеспечивающего охрану водного объекта от загрязнения, засорения, заиления и истощения вод, осуществляется с учетом необходимости соблюдения установленных в соответствии с законодательством в области охраны окружающей среды нормативов допустимых сбросов загрязняющих веществ, иных веществ и микроорганизмов. Под сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, засорения, заиления и истощения вод, понимаются:

  - централизованные системы водоотведения (канализации), централизованные ливневые системы водоотведения;

  - сооружения и системы для отведения (сброса) сточных вод в централизованные системы водоотведения (в том числе дождевых, талых, инфильтрационных, поливомоечных и дренажных вод), если они предназначены для приема таких вод;

  - локальные очистные сооружения для очистки сточных вод (в том числе дождевых, талых, инфильтрационных, поливомоечных и дренажных вод), обеспечивающие их очистку исходя из нормативов, установленных в соответствии с требованиями законодательства в области охраны окружающей среды и Водного кодекса РФ;

  - сооружения для сбора отходов производства и потребления, а также сооружения и системы для отведения (сброса) сточных вод (в том числе дождевых, талых, инфильтрационных, поливомоечных и дренажных вод) в приемники, изготовленные из водонепроницаемых материалов.

В отношении территорий садоводческих, огороднических или дачных некоммерческих объединений граждан, размещенных в границах водоохранных зон и не оборудованных сооружениями для очистки сточных вод, до момента их оборудования такими сооружениями и (или) подключения к выше перечисленным системам, обеспечивающим охрану водных объектов от загрязнения, засорения, заиления и истощения вод, допускается применение приемников, изготовленных из водонепроницаемых материалов, предотвращающих поступление загрязняющих веществ, иных веществ и микроорганизмов в окружающую среду.

В границах прибрежных защитных полос наряду с установленными для водоохранных зон ограничениями запрещаются:

1) распашка земель;

2) размещение отвалов размываемых грунтов;

3) выпас сельскохозяйственных животных и организация для них летних лагерей, ванн.

Границы водоохранных зон и границы прибрежных защитных полос водотоков, расположенных в Поселении, устанавливаются органами государственной власти Субъекта РФ в соответствии с "Правилами установления на местности границ водоохранных зон и границ прибрежных защитных полос водных объектов" (утв. Постановлением Правительства РФ от 10.01.2009 N 17).

Границы водоохранных зон и границы прибрежных защитных полос должны быть установлены на местности, сведения о границах подлежат отражению в государственном водном реестре и ГКН.

В Поселении соответствующие работы по установлению границ водоохранных зон и прибрежных защитных полос не проводились. Сведения о координатах границ водных объектов отсутствуют.

В Генеральном плане Поселения отражены нормативные границы водоохранных зон в соответствии с частью 4 статьи 65 Водного кодекса РФ от 03.06.06 № 74-ФЗ, согласно которой ширина водоохраной зоны рек и ручьев устанавливается от их истока для рек и ручьев протяженностью:

    - до 10 километров – в размере 50 метров;

    - от 10 до 50 километров – в размере 100 метров;

    - от 50 километров и более – в размере 200 м.

Сведения о нормативных границах водоохранных зон основных водотоков Поселения:

- река Волга – 200 м;

- река Тудовка – 200 м;

- река Итомля – 200 м;

- река Малая Коша – 200 м;

- река Орча – 100 м;

- река Млинга – 100 м;

- река Кокша – 100 м;

- река Ясменка – 100 м.

Для реки, ручья протяженностью менее 10 километров от истока до устья водоохранная зона совпадает с прибрежной защитной полосой.

Ширина водоохраной зоны озера, водохранилища, за исключением озера, расположенного внутри болота, или озера, водохранилища с акваторией менее 0,5 квадратного километра, устанавливается в размере пятидесяти метров. Ширина водоохраной зоны водохранилища, расположенного на водотоке, устанавливается равной ширине водоохраной зоны этого водотока.

Водоохранные зоны магистральных или межхозяйственных каналов совпадают по ширине с полосами отвода таких каналов.

Ширина прибрежной защитной полосы устанавливается в зависимости от уклона берега водного объекта и составляет тридцать метров для обратного или нулевого уклона, сорок метров для уклона до трех градусов и пятьдесят метров для уклона три и более градуса.

Для расположенных в границах болот проточных и сточных озер и соответствующих водотоков ширина прибрежной защитной полосы устанавливается в размере пятидесяти метров.

Реки Волга и Итомля относятся к водным объектам Волжско-Каспийского рыбохозяйственного бассейна, имеющим особо ценное рыбохозяйственное значение. На территории Поселения находятся участки рек, имеющих особо ценное рыбохозяйственное значение:

- нерестовый участок на реке Волга, расположенный в устье реки Тудовка на акватории шириной до 50 м по обоим берегам вокруг островов;

- зимовальная яма, расположенная на реке Волге в районе деревни Новоалексеевское протяженностью 1 км, площадью 0,015га;

- зимовальная яма, расположенная на реке Итомля, вверх по течению от старой мельницы 0,5 км площадью 0,01 га.

Ширина прибрежной защитной полосы реки, озера, водохранилища, имеющих особо ценное рыбохозяйственное значение (места нереста, нагула, зимовки рыб и других водных биологических ресурсов), устанавливается в размере двухсот метров независимо от уклона прилегающих земель.

В связи с отсутствием в Поселении проведенных работ по инвентаризации мелиоративных систем отразить в Генеральном плане Поселения их водоохранные зоны  не представляется возможным.

Граница прибрежной защитной полосы на картах генплана в отношении рек Волга и Итомля совпадает с границей их 200 метровой водоохраной зоны.

# Береговые полосы

Полоса земли вдоль береговой линии водного объекта общего пользования (береговая полоса) предназначается для общего пользования. Ширина береговой полосы водных объектов общего пользования составляет двадцать метров, за исключением береговой полосы каналов, а также рек и ручьев, протяженность которых от истока до устья не более чем десять километров. Ширина береговой полосы каналов, а также рек и ручьев, протяженность которых от истока до устья не более чем десять километров, составляет пять метров.

Использование береговых полос осуществляется в соответствии с Водным кодексом РФ от 03.06.06 № 74-ФЗ.

Сведения о размерах береговых полос основных водотоков Поселения:

- река Волга – 20 м;

- река Тудовка – 20 м;

- река Итомля – 20 м;

- река Малая Коша – 20 м;

- река Орча – 20 м;

- река Млинга – 20 м;

- река Кокша – 20 м;

- река Ясменка – 20 м.

# Зоны санитарной охраны источников водоснабжения

Использование территорий в соответствии с СанПиН 2.1.4.1110-02 "Зоны санитарной охраны водоснабжения и водопроводов питьевого назначения", СП 31.13330.2012 "Актуализированная редакция СНиП 2.04.02-84* "Водоснабжение. Наружные сети и сооружения".

В зонах санитарной охраны источников водоснабжения устанавливается режим использования территории, обеспечивающий защиту источников водоснабжения от загрязнения в зависимости от пояса санитарной охраны. Запрещается сброс нечистот, мусора, навоза, промышленных отходов, ядохимикатов и пр.

На территории Поселения расположено 18 действующих источников питьевого водоснабжения (артезианских скважин).

Для каждого источника организованы зоны санитарной охраны первого пояса.

Границы первого пояса зон санитарной охраны источников питьевого водоснабжения Поселения составляют 30 метров.

Данные по границам второго и третьего поясов зон санитарной охраны источников питьевого водоснабжения приведены в материалах по обоснованию генерального плана Поселения в таблице 7.2.2 раздела 7.2 "Водоснабжение".

В границах третьего пояса расположена жилая и общественно-деловая застройка. Это не противоречит нормам СанПиН 2.1.4.1110-02, но накладывает ряд ограничений, связанных с защитой водоносного горизонта от загрязнения, в том числе: своевременное выполнение необходимых мероприятий по санитарной охране поверхностных вод, имеющих непосредственную гидрологическую связь с используемым водоносным горизонтом, в соответствии с гигиеническими требованиями к охране поверхностных вод.

# Охранные зоны инженерной и транспортной инфраструктур

Охранные зоны (в т.ч. санитарные разрывы) инженерных коммуникаций предназначены для обеспечения эксплуатации и обслуживания инженерно-технического объекта. Использование территорий в соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.11031-01, ПУЭ, СНиП 2.05.06-85 "Магистральные трубопроводы", СП 42.13330.2011 "Актуальная редакция СНиП 2.07.01-89* "Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений".

Как правило, размещение зданий и сооружений, не связанных с целевым использованием объекта в таких зонах запрещается.

Сведения о нормативных границах охранных (санитарно-защитных) зон инженерной и транспортной инфраструктуры Поселения:

- автомобильные дороги общей сети I, II, III категорий – санитарный разрыв 100 м от бровки земляного полотна до жилой застройки – п.8.21. СП 42.13330.2011;

- автомобильные дороги общей сети IV категории – санитарный разрыв 50 м от бровки земляного полотна до жилой застройки – п.8.21. СП 42.13330.2011;

- магистральный газопровод – санитарный разрыв 100 и 350 м от оси трубопровода с каждой стороны – тб.4* СНиП 2.05.06-85 "Магистральные трубопроводы" (в зависимости от диаметра трубы);

- магистральный газопровод – охранная зона 25 м от оси трубопровода с каждой стороны – Правила охраны магистральных газопроводов;

- линии электропередач – охранная зона зависит от напряжения (до 20кВ – 10 м, 35 кВ – 15 м, 110 кВ – 20 м в каждую сторону от крайнего провода).

# Зоны месторождений полезных ископаемых

Использование территорий в соответствии с Законом РФ "О недрах" и СП 42.13330.2011 "Актуальная редакция СНиП 2.07.01-89* "Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений" – застройка площадей залегания полезных ископаемых, а также размещение в местах их залегания подземных сооружений допускаются с разрешения федерального органа управления государственным фондом недр или его территориальных органов и органов государственного горного надзора только при условии обеспечения возможности извлечения полезных ископаемых или доказанности экономической целесообразности застройки.

При использовании лесов для выполнения работ по геологическому изучению недр и разработки месторождений полезных ископаемых на землях лесного фонда допускается строительство, реконструкция и эксплуатация объектов, не связанных с созданием лесной инфраструктуры, в соответствии со статьей 21 Лесного кодекса Российской Федерации.

В целях строительства, реконструкции и эксплуатация объектов, не связанных с созданием лесной инфраструктуры, при выполнении работ по геологическому изучению недр и разработке месторождений полезных ископаемых допускается проведение выборочных и сплошных рубок лесных насаждений.

В соответствии с п.2 ст. 43 Лесного кодекса РФ для выполнения работ по геологическому изучению недр и разработки месторождений полезных ископаемых лесные участки, находящиеся в государственной или муниципальной собственности, предоставляются в аренду, за исключением случаев выполнения работ по геологическому  изучению недр без проведения рубок лесных насаждений.

Договор аренды лесного участка для выполнения работ по геологическому изучению недр заключается без проведения лесного аукциона на срок от 10 до 49 лет. До 1 января 2015 года допускается заключение договоров аренды лесных участков для выполнения работ по геологическому изучению недр и разработки месторождений полезных ископаемых без проведения государственного кадастрового учета. Порядок подготовки и заключения договора аренды лесного участка, а также форма примерного договора аренды лесного участка утверждены приказом Федерального агентства лесного хозяйства от 26 июля 2011 года № 319.

# Придорожные полосы

В соответствии с ФЗ от 8 ноября 2007 года № 257-ФЗ "Об автомобильных дорогах и дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" для автомобильных дорог, за исключением автомобильных дорог, расположенных в границах населенных пунктов, устанавливаются придорожные полосы. В границах Поселения придорожные полосы установлены для дорог межмуниципального значения.

В зависимости от класса и (или) категории автомобильных дорог с учетом перспектив их развития ширина каждой придорожной полосы устанавливается в размере:

- 75 м – для автомобильных дорог первой и второй категорий;

- 50 м – для автомобильных дорог третьей и четвертой категорий;

- 25 м – для автомобильных дорог пятой категории;

- 100 м – для подъездных дорог, соединяющих административные центры (столицы). субъектов Российской Федерации, города федерального значения Москву и Санкт-Петербург с другими населенными пунктами, а также для участков автомобильных дорог общего пользования федерального значения, построенных для объездов городов с численностью населения до двухсот пятидесяти тысяч человек.

В Постановлении Администрации Тверской области от 9 февраля 2009 г. N 25-па «Об утверждении порядка установления и использования придорожных полос автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения» говорится о том, что размещение в пределах придорожных полос объектов разрешается при соблюдении следующих условий:

- объекты не должны ухудшать видимость на автомобильной дороге и другие условия безопасности дорожного движения и эксплуатации этой автомобильной дороги и расположенных на ней сооружений, а также создавать угрозу безопасности населения;

- выбор места размещения объектов должен осуществляться с учетом планируемой или предполагаемой реконструкции автомобильной дороги;

- размещение, проектирование и строительство объектов должны производиться с учетом требований стандартов и технических норм безопасности дорожного движения, экологической безопасности, строительства и эксплуатации автомобильных дорог.

Размещение инженерных коммуникаций и линейных сооружений в пределах придорожных полос допускается только по согласованию с департаментом транспорта и связи Тверской области.

# Функциональное зонирование территории Поселения

Генеральным планом на территории Поселения установлены следующие функциональные зоны:

- зона застройки индивидуальными жилыми домами;

- зона общественно-деловой застройки;

- производственная зона;

- зона инженерной инфраструктуры;

- зона транспортной инфраструктуры;

- зона сельскохозяйственного использования;

- зона озелененных территорий общего пользования;

- зона отдыха;

- зона лесов;

- зона кладбищ;

- иные зоны.

# Зона застройки индивидуальными жилыми домами

Зона предназначена для размещения объектов индивидуального и блокированного жилого фонда.

Параметры функциональной зоны:

Площадь функциональной зоны:

Общая площадь функциональных зон, предназначенных для жилищного строительства, составляет 2 995,9 га, в т.ч. проектные – 490,68 га.

Основные типы застройки территории функциональной зоны:

В составе жилых зон допускается размещение индивидуальных и блокированных жилых домов, ведение личного подсобного хозяйства, отдельно стоящих, встроенных или пристроенных объектов социального и коммунально-бытового назначения, административных и торговых объектов, объектов дошкольного, начального общего и среднего (полного) образования, объектов здравоохранения, санаториев, СПА-отелей, стоянок автомобильного транспорта, гаражей, приквартирных земельных участков (огородов).

Требования к этажности объектов капитального строительства:

В границах жилых функциональных зон допускается строительство зданий следующей этажности:

- индивидуальные жилые дома и жилые дома личных подсобных хозяйств – не выше 3-х этажей, включая мансарду;

- двух-четырехквартирных жилых домов блокированной застройки – не выше 4-х этажей, включая мансарду;

- прочие объекты капитального строительства – не выше 2-х этажей.

Показатели интенсивности использования территории функциональной зоны (рекомендуемые):

Коэффициент застройки – отношение площади, занятой под зданиями и сооружениями, к площади функциональной зоны:

- индивидуальная жилая застройка – 0,2;

- двух-четырехквартирных жилых домах блокированной застройки – 0,25.

Коэффициент плотности застройки – отношение площади всех этажей зданий и сооружений, к площади функциональной зоны:

- индивидуальная жилая застройка – 0,4;

- двух-четырехквартирных жилых домах блокированной застройки – 0,5.

Дополнительные параметры:

Генеральным планом предполагается сохранение сложившейся жилой застройки Поселения с учетом возможности обновления жилищного фонда – сноса ветхих домов и строительства новых.

# Зона общественно-деловой застройки

Зона предназначена для размещения объектов торговли, предпринимательской деятельности, объектов делового, финансового и коммунально-бытового назначения, образования, культуры, культа, здравоохранения и спорта.

Параметры функциональной зоны:

Площадь функциональной зоны:

Общая площадь общественно-деловых функциональных зон, выделенных на базе существующих объектов, составляет 26,84 га, в т.ч. проектные - 13,53 га.

Проектируемые общественно-деловые зоны представлены площадками:

- д.Итомля – 7,22 га – под расширение общественно-деловой застройки населенного пункта с учетом перспективы будущего развития. При этом предполагается, что значительная часть административной инфраструктуры будет размещена в границах индустриального парка "Итомля";

- д.Дмитрово – 1,7 га и 1,73 га – центральная часть населенного пункта резервируется под возможное развитие общественно-деловой инфраструктуры;

- д.Трубино – 0,1 га – включает участок под почтовым отделением, для которого предусмотрен перевод из земель промышленности в земли населенных пунктов (см.раздел 10.1);

- д. Каменица – 2,76 га – реализация проекта Кантри-курорта «Каменецкие купели» под размещение ТИЦ (туристический информационный центр).

Основные типы застройки территории функциональной зоны:

В составе функциональной зоны допускается строительство объектов здравоохранения, культуры, торговли, общественного питания, бытового обслуживания, коммерческой деятельности, образовательных учреждений, административных, культовых зданий, строений и сооружений, стоянок автомобильного транспорта и других объектов, связанных с обеспечением жизнедеятельности граждан. Дополнительно в перечень объектов недвижимости, разрешенных к размещению в зонах общественно-делового назначения, входят жилые дома, гостиницы, служебные гаражи, объекты социального и коммунально-бытового назначения, объекты, необходимые для осуществления предпринимательской деятельности.

Требования к этажности объектов капитального строительства (рекомендуемые):

Предельная максимальная этажность зданий в пределах зоны составляет 3 этажа, включая мансарду.

Показатели интенсивности использования территории функциональной зоны (рекомендуемые):

Коэффициент плотности застройки – отношение площади всех этажей зданий и сооружений, к площади функциональной зоны – 0,5.

Дополнительные параметры:

Генеральным планом предусмотрено сохранение всех объектов общественно-делового назначения с формированием на их базе существующих общественно-деловых зон. Как правило, общественно-деловые зоны формируются на базе нескольких объектов; отдельные объекты общественного назначения могут размещаться в границах жилых зон.

Размещения новых общественно-деловых зон предусмотрено на свободных от застройки территориях. При выделении проектных общественно-деловых зон учтено, что жилые зоны также предполагают возможность размещения объектов, характерных для общественно-деловых зон.

# Производственная зона

Зона предназначена для размещения объектов производственного назначения и для установления санитарно-защитных зон таких объектов.

Параметры функциональной зоны:

Площадь функциональной зоны:

Общая площадь функциональных производственных зон составляет 112,21 га, в том числе проектные 88,45 га.

Основные типы застройки территории функциональной зоны:

В составе функциональной зоны допускается размещение производственных, коммунальных и складских объектов, объектов инженерной и транспортной инфраструктур, а также для установления санитарно-защитных зон таких объектов, административных зданий. В зоне предусмотрено размещение промышленных объектов с СЗЗ не более 100 м.

Показатели интенсивности использования территории функциональной зоны (рекомендуемые):

Коэффициент плотности застройки – отношение площади всех этажей зданий и сооружений, к площади функциональной зоны – 0,3.

Дополнительные параметры:

Генеральным планом предусмотрено сохранение существующих производственных зон, а также размещение новых зон, обусловленных строительством новых промышленных объектов, в том числе в создаваемом индустриальном парке "Итомля".

# Зона инженерной инфраструктуры

Зона предназначена для размещения для размещения объектов, сооружений и коммуникаций инженерной инфраструктуры, в том числе водоснабжения, канализации, тепло-, газо- и электроснабжения, связи, радиовещания и телевидения, пожарной и охранной сигнализации, диспетчеризации систем инженерного оборудования, а также для установления санитарно-защитных зон и зон санитарной охраны данных объектов, сооружений и коммуникаций.

Параметры функциональной зоны:

Площадь функциональной зоны:

Общая площадь функциональной зоны инженерной инфраструктуры составляет 26,28 га, в том числе проектируемая 0,04 га.

Основные типы застройки территории функциональной зоны:

В составе функциональной зоны допускается размещение и экспулатация объектов трубопроводного обеспечения, объектов энергетики, связи, радио-вещания, телевидения, информатики, жилищно-коммунального хозяйства.

Показатели интенсивности использования территории функциональной зоны (рекомендуемые):

Определяются в соответствии с требованиями по установлению зон охраны инженерной инфраструктуры.

Дополнительные параметры:

Генеральным планом предусмотрено сохранение существующих зон инженерной инфраструктуры.

# Зона транспортной инфраструктуры

Зона предназначена для размещения объектов и сооружений транспортной инфраструктуры, в том числе сооружений и коммуникаций железнодорожного, автомобильного, водного и воздушного транспорта, а также же включают территории, подлежащие благоустройству с учетом технических и эксплуатационных характеристик таких сооружений и коммуникаций.

Параметры функциональной зоны:

Площадь функциональной зоны:

Общая площадь функциональной зоны инженерной инфраструктуры составляет 457,7 га, в том числе проектируемая 11,82 га.

Основные типы застройки территории функциональной зоны:

В составе функциональной зоны допускается строительство дорог автомобильного и железнодорожного транспорта, объектов обслуживания автотранспорта, придорожных сервисов, причалов для маломерных судов, объектов необходимых для функционирования воздушного и водного транспорта.

Показатели интенсивности использования территории функциональной зоны (рекомендуемые):

Определяются в соответствии с требованиями по установлению зон охраны транспортной инфраструктуры.

Дополнительные параметры:

Генеральным планом предусмотрено сохранение существующих зон транспортной инфраструктуры, а также размещение планируемой вертолетной площадки в д.Шолохово.

# Зона сельскохозяйственного использования

Параметры функциональной зоны:

Площадь функциональной зоны:

В зоны сельскохозяйственного использования выделено 28 447,49 га  территорий.

Основные типы застройки территории функциональной зоны:

В составе функциональной зоны допускается размещение сельскохозяйственных угодий, объектов сельскохозяйственного назначения и предназначенных для ведения сельского хозяйства, крестьянско-фермерского хозяйства, садоводств, дачного строительства, огородничества.

Дополнительные параметры:

Генеральным планом предусмотрено сохранение существующих зон сельскохозяйственных угодий.

# Зона озелененных территорий общего пользования

Параметры функциональной зоны:

Площадь функциональной зоны:

В зоны озелененных территорий общего пользования выделено 167,47 га, в том числе проектируемые 132,89 га.

Основные типы застройки территории функциональной зоны:

Размещение объектов капитального строительства в границах зоны не предусмотрено.

Показатели интенсивности использования территории функциональной зоны (рекомендуемые):

В зоне озелененных территорий общего пользования возможно строительство некапитальных зданий и сооружений, необходимых для обслуживания территории и создания инфраструктуры отдыха населения. При этом коэффициент застройки – отношение площади, занятой под некапитальными зданиями и сооружениями, к площади зоны, - не должен превышать 0,05. Разрешенный коэффициент плотности застройки – отношение площади всех этажей некапитальных зданий и сооружений к площади зоны, - не должен превышать 0,07.

Дополнительные параметры:

Генеральным планом предусмотрено максимальное сохранение существующих зеленых зон на территории Поселения и формирование новых рекреационных зон общего пользования.

# Зона отдыха

Параметры функциональной зоны:

Площадь функциональной зоны:

В зоны отдыха выделено 7,29 га, из них все проектируемые.

Основные типы застройки территории функциональной зоны:

В составе функциональной зоны допускается строительство объектов туризма, рекреации и оздоровительно-спортивных комплексов.

Показатели интенсивности использования территории функциональной зоны (рекомендуемые):

В зоне отдыха возможно строительство некапитальных зданий и сооружений, необходимых для обслуживания территории и создания инфраструктуры отдыха населения. При этом коэффициент застройки – отношение площади, занятой под некапитальными зданиями и сооружениями, к площади зоны, - не должен превышать 0,05. Разрешенный коэффициент плотности застройки – отношение площади всех этажей некапитальных зданий и сооружений к площади зоны, - не должен превышать 0,07.

Дополнительные параметры:

Генеральным планом предусмотрено формирование новых зон отдыха.

# Зона лесов

Параметры функциональной зоны:

Площадь функциональной зоны:

В зоне лесов выделено 49 007,06 га.

Основные типы застройки территории функциональной зоны:

Размещение объектов капитального строительства не связанных с созданием лесной инфраструктуры в границах зоны не предусмотрено, за исключением объектов для: осуществления работ по геологическому изучению недр; разработки месторождений полезных ископаемых; использования водохранилищ и иных искусственных водных объектов; использования линий электропередачи, связи, дорог, трубопроводов и других линейных объектов; переработки древесины и иных лесных ресурсов; осуществления рекреационной деятельности; осуществления религиозной деятельности.

Дополнительные параметры:

Генеральным планом предусмотрено максимальное сохранение существующих зон лесов.

# Зона кладбищ

Параметры функциональной зоны:

Площадь функциональной зоны:

В зоне кладбищ выделено 22,3 га.

Основные типы застройки территории функциональной зоны:

В составе функциональной зоны допускается строительство объектов ритуальной деятельности, объектов историко-культурного значения.

Показатели интенсивности использования территории функциональной зоны (рекомендуемые):

Использование территории функциональной под размещение кладбища или скотомогильника – 100%.

Дополнительные параметры:

На территориях зоны кладбищ недопустимо размещение объектов, относящихся к основным видам разрешенного использования для других территориальных зон.

# Иные зоны

Иные зоны в Поселении представлены:

- резервными территориями – 56,94 га. Предназначены для регулирования застройки Поселения. К зонам резервных территорий отнесены территории не пригодные (не рекомендуемые) для строительства и (или) рекреационного использования. Как правило, такие территории отделяют жилую застройку от производственной и от объектов, являющихся источниками загрязнения окружающей природной среды. Зоны резервных территорий частично можно использовать для ведения сельского хозяйства с учетом границ установленных СЗЗ предприятий, а также осуществлять в них прокладку инженерных и транспортных коммуникаций и строительство объектов инженерно-технического обеспечения Поселения.

На территории резервных зон дополнительно требуется разработка проектов планировки и межевания территории.

Отнесение данных территорий к резервной связано с необходимостью вложения значительных средств в их освоение, в первую очередь подведение инженерно-транспортной инфраструктуры и сокращение размеров СЗЗ различных объектов."

территориями, занятыми объектами истории и культуры – 0,96 га, в т.ч. в д. Рудница – 0,2 га, д.Итомля – 0,31 га, в д.Трубино – 0,09 га, д.Сытьково – 0,36 га.

# Порядок реализации генерального плана Поселения

Порядок реализации документов территориального планирования установлен статьей 26 Градостроительного Кодекса РФ.

Реализация генерального плана Поселения осуществляется путем:

  - подготовки и утверждения документации по планировке территории в соответствии с генеральным планом Поселения;

  - принятия в порядке, установленном законодательством РФ, решений о резервировании земель, об изъятии, в том числе путем выкупа, земельных участков для государственных или муниципальных нужд, о переводе земель или земельных участков из одной категории в другую;

  - создания объектов регионального, местного значения на основании документации по планировке территории.

Реализация генерального плана Поселения осуществляется путем выполнения мероприятий, которые предусмотрены:

- программами, утвержденными местной администрацией Поселения и реализуемыми за счет средств местного бюджета;

- нормативными правовыми актами местной администрации Поселения;

- в установленном местной администрацией Поселения порядке решениями главных распорядителей средств местного бюджета;

- программами комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Поселения и инвестиционными программами организаций коммунального комплекса.

Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Поселения разрабатываются органами местного самоуправления и подлежат утверждению представительными органами местного самоуправления в шестимесячный срок с даты утверждения генерального плана Поселения.

В случае, если программы, реализуемые за счет бюджетных средств, предусматривающие создание объектов федерального, регионального, местного значения, инвестиционные программы субъектов естественных монополий, организаций коммунального комплекса приняты до утверждения генерального плана Поселения и предусматривают создание объектов федерального, регионального, местного значения, подлежащих отображению в документах территориального планирования, но не предусмотренных генеральным планом Поселения, такие программы и решения подлежат в двухмесячный срок с даты утверждения генерального плана Поселения приведению в соответствие с ним.

В случае, если программы, реализуемые за счет бюджетных средств, предусматривающие создание объектов федерального, регионального, местного значения, инвестиционные программы субъектов естественных монополий, организаций коммунального комплекса принимаются после утверждения генерального плана Поселения и предусматривают создание объектов федерального, регионального, местного значения, подлежащих отображению в документах территориального планирования, но не предусмотренных генеральным планом Поселения, в генеральный план Поселения в пятимесячный срок с даты утверждения таких программ и принятия таких решений вносятся соответствующие изменения.